ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΜΗ

1) H μεταβολή της ενέργειας με την απόσταση μεταξύ δύο ατόμων δίνεται από την σχέση , όπου α, b σταθερές. Να προσδιορισθεί η δυσκαμψία και η μέγιστη δύναμη δεσμού. Η σταθερά α και η απόσταση δεσμού r0 να θεωρηθούν δεδομένα.

2)Να υπολογισθεί η μεταβολή του όγκου (%) κατά τον μετασχηματισμό του σιδήρου από κυβικό εδροκεντρωμένο πλέγμα (FCC) σε κυβικό χωροκεντρωμένο πλέγμα (BCC). Οι ατομικές ακτίνες είναι 1.270 Αο για τον σίδηρο FCC και 1.241 Αο για τον σίδηρο ΒCC

3) Δίνονται ένας εδροκεντρωμένος (FCC) και ένας  χωροκεντρωμένος (BCC) κρύσταλλος με ακτίνες ατόμων r1 και r2 αντίστοιχα. Να υπολογισθεί η σχέση που συνδέει την παράμετρο του πλέγματος  με την ακτίνα του κάθε κρυστάλλου και να υπολογισθεί ο λόγος των ακτινών των δύο κρυστάλλων προκειμένου οι δύο κυψελίδες να έχουν ίση παράμετρο πλέγματος. Να θεωρηθεί ότι τα άτομα έχουν μορφή σφαίρας και ότι στις πυκνές διευθύνσεις των κρυστάλλων τα άτομα εφάπτονται μεταξύ τους.

Παράδοση ασκήσεων: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019